## Slide 1: 네트워크이슈 해결방법
2024.09.06

## Slide 2: 문제점
실습실에서 가상VM과 PC와의 통신이 안된다.
리눅스와 PC간에 통신이 되지 않아, 서버와 클라이언트로 연결해서 사용하는 실습을 할 수 없다.

## Slide 3: 상태파악1
스위치
(L2, CISCO)
PC
(윈도우)
PC
(윈도우)
PC
(윈도우)
PC
(윈도우)
(공인IP:210.x.x.x/24)

## Slide 4: 상태파악2
VM(ubuntu)
192.x.x.x(사설)
윈도우
(공인IP:210.x.x.x/24)
통신이 안되는 이유: 서로 다른 네트워크의 IP를 가지고 있음

## Slide 5: 해결책
네트워크가 다른 상태로 통신을 하려면  라우터역할 장비가 필요
동일네트워크로된 IP로 재설정
192
168
0
10
IP 구조
Subnet mask
255
255
255
0
과제: A,B,C클라스, subnet mask를 더 세분화할 경우, 게이트웨이와 multicast, broadcast는 어떻게 동작?

## Slide 6: 해결-방법1(라우터사용)
스위치
(L2, CISCO)
PC
(윈도우)
PC
(윈도우)
PC
(윈도우)
PC
(윈도우)
(공인IP:210.x.x.x/24)
라우터 역할 장비
(공유기)

## Slide 7: 해결-방법2-1(동일네트워크)
VM(ubuntu)
210.x.x.x(공인)
윈도우
(공인IP:210.x.x.x/24)
VM(ubuntu)에서 PC쪽에서 사용하지 않는 IP로 수동 설정

## Slide 8: 해결-방법2-2(동일네트워크)
VM(ubuntu)
210.x.x.x(공인)
윈도우
(공인IP:210.x.x.x/24)
PC(윈도우)쪽에서 보조IP추가 기능으로,
VM과 동일 네트워크 사용하지 않는 IP로 수동 설정

## Slide 9: IP설정 방법(수동/자동)
PC
linux
DHCP서버

## Slide 10: 빠른 수업 진행을 위해서,
리눅스에서 PC와 동일한 네트워크를 가진 IP설정
또는, PC에서 리눅스와 동일한 네트워크를 가진 IP로 설정
다른 방법은 숙제

## Slide 11: Linux에서 변경
Cli방법(serve버전 설치자)
앱방법(GUI로 보이는 설치자)

## Slide 16
실제 PC를 사용해서 추가

## Slide 17
https://forbes.tistory.com/1474
윈도우에서 설정하는 방법
다음 사이트를 접속하면, 자세한 사용법이 나옴

## Slide 18: 네트워크 통신
L2
L2
L3
L3
L4
L4
MAC통신
(이더넷,LAN)
IP통신
포트 통신
방화벽
스위치, 라우터
허브
참고 : tcpip 7 layer

## Slide 19: L2 스위치/허브의 차이점
허브
스위치
PC1
PC2
PCn
(수신)
(송신)
(수신)
(복사)
PC1
PC2
PCn
(수신)
(송신)
(선택)

## Slide 21: L3 라우터의 역할
스위치1
라우터
스위치2
스위치3
라우터
라우터
PC1
100.100.0.2
PC1
120.100.0.2
PC1
110.100.0.2
120.100.0.1
110.100.0.1
100.100.0.1
라우팅테이블
110.100.0.0/24 e0
120.100.0.0/24 e1
e0
e1
라우팅테이블
100.100.0.0/24 e0
120.100.0.0/24 e0
e0
참고 : Static routing 설정

## Slide 22: 패킷 캡쳐링
Wireshark.org

## Slide 25: 한쪽방향으로만 통신되는 문제(ip충돌)
1. 서버에서 해결방법 : superuser(관리자모드)로 전환후, tcpdump 명령어 실행

## Slide 26
윈도우에서 리눅스로 PING실행
윈도우에서 PING이 실행될때마다, 하나씩 패킷이 잡힘 통신원활
PING했는데, 안나오면, 자신의 PC가 아닌 다른 장비에서 자신의 IP를 사용하고 있으로
IP를 변경하던지, 충돌나는 IP찾아 변경을 하던지 해야 함.

## Slide 27: 리눅스에서 IP변경방법(서버버전)
(현재상태)
(변경상태)
(적용명령어)
sudo netplan apply
확인명령어
ip a

## Slide 28: desktop버전설치시 ip변경방법

## Slide 29
ipv4manualaddress, dns을 추가
enable을 disable로 했다가 다시 enable로 변경